## Slide 1: 3次元医用画像処理(1)
公益財団法人 医療機器センター
医療機器産業研究所
主任研究員 鈴木孝司
suzuki@jaame.or.jp

## Slide 2
本テキストは東京女子医科大学医学部で開講されている「医学情報学」のうち
  3次元医用画像処理(1)
  3次元医用画像処理(2)
のために作成した資料です．
http://bit.ly/twmu-1
からダウンロード可能です．

## Slide 3: 今日の目標

## Slide 4: 3D Slicer
3次元医用画像処理に特化したフリーソフト
  http://www.slicer.org/
複数の機関の研究者により開発(1997年～)
  ハーバード大学 Surgical Planning Laboratory
  マサチューセッツ工科大学
マルチプラットフォーム対応
  Windows / mac / Linux

## Slide 5: 目的
3次元医用画像の扱いに慣れる
  医用画像の読み込み
  目的部位の3次元モデル作成
  脳の神経繊維の描画
第1回：5月20日(水)
  基本的な使い方，腫瘍領域の抽出
第2回：5月27日(水)
  腫瘍領域の抽出，神経線維描出

## Slide 6: 3D Slicer 4.3.1を起動してみる
起動時にはWelcomeモジュールが開きます

## Slide 7: 3D Slicer 4.3.1
各モジュールにはいくつかのタブがあり，それぞれが異なる機能を持っています．
▶をクリックするとタブの中身が表示されます．

## Slide 8: 3D Slicer 4.3.1
Welcomeモジュールの”The Main Window”タブにSlicerのインターフェイスについて基本的な説明があります．

## Slide 9: サンプルデータの読み込み
“Load Data”をクリック
右側の“Choose File(s) to Add”をクリック

## Slide 10: サンプルデータの読み込み
“Look in”からC:を選択．
“MedicalInformatics”→
“Slicer4minute”→
“slicer4minute-twmu.mrml”を選択．
Openをクリック．

## Slide 11: サンプルデータの読み込み
選択したファイルが表示され☑がついているのを確認．OKをクリック．

## Slide 12: サンプルデータの読み込み
頭部のMRI画像が読み込まれ，同時に3次元の顔のモデルが表示されます．

## Slide 13: ユーザーインタフェース
2次元ビューア
ツールバー
3次元ビューア
GUIパネル
Data Probe
(マウス位置の
データ詳細を表示)

## Slide 14: 画面のレイアウト変更
ツールバーの アイコンから“Conventional Widescreen”を選択

## Slide 15: 画面のレイアウト変更
画面のレイアウトが変わります．作業内容に応じて適宜レイアウトを変更しましょう．

## Slide 16: マウスでの操作
3次元ビューアで ドラッグしてみましょう
左ボタン：回転
中ボタン：移動
右ボタン：拡大縮小

## Slide 17: マウスでの操作
元に戻すには”画鋲”のアイコンからメニューを開いて，方向を示す”A”と をクリック

## Slide 18: マウスでの操作
ツールバーの アイコン “Four-Up”を選択
2次元ビューアで ドラッグしてみましょう
左ボタン：明るさ調整
中ボタン：移動
右ボタン：拡大縮小

## Slide 19: マウスでの操作
2次元画像の位置・サイズを 元に戻すには赤・黄・緑の バーの をクリック
マウスを重ねるとそのボタンの動作のヒントが表示されます

## Slide 20: マウスでの操作
2次元画像の明るさを 元に戻すにはモジュールのメニューから”Volumes”を選択
“Display”タブの中で
Auto W/Lを選択

## Slide 21: Modelの操作
“Conventional Widescreen”
に戻ります

## Slide 22: Modelの操作
モジュールのメニュー から”Models”を選択

## Slide 23: Modelの操作
読み込まれている
3次元モデルの
リスト
画鋲のアイコンにマウスを合わせてから、目玉のアイコンをクリックして3次元ビューワに赤のスライスを表示します

## Slide 24: Modelの操作
(1)画面をドラッグ して，角度を変更
(2)Skin.vtkを選択
(3)Displayタブを選択

## Slide 25: Modelの操作
スクロールして，Colorタブの中の
Opacityを0.3に設定
皮膚が透けて頭蓋骨が見えてきます

## Slide 26: Modelの操作
Skull_bone.vtkを選択
Visibleの☑を外す

## Slide 27: Modelの操作
頭蓋骨が消えて脳の
白質が表示されます．
また眼球なども表示されます

## Slide 28: Modelの操作
(1)緑の画鋲にマウスを合わせて、目玉アイコンをクリックしてスライスを表示します
(2) 画面をドラッグ して，角度を変更

## Slide 29: Modelの操作
3次元ビューワにモデルとaxial，coronalのスライスが表示されます．

## Slide 30: Modelの操作
hemispheric_white_matter.vtkのOpacityを0.3に設定
各スライスとモデルの交差部分がよくわかります

## Slide 31: 一度保存しておきましょう
File→Saveを選択

## Slide 32: 保存対象の選択
(2)slicer4minute-twmu.mrmlをダブルクリックしてmyNewScene.mrmlに書き換えます。□に✓を入れて☑にします。
(1)“Change directory for selected files”
を選択してC:\MedicalInformatics\Slicer4minuteを選択
(3)Save

## Slide 33: 一度終了します
File→Exitを選択
終了確認のメッセージが表示されるのでOK

## Slide 34: 保存したデータの読み込み
再度Slicerを開いて
“Load Data”をクリック
“Choose File(s) to Add”をクリック

## Slide 35: 保存したデータの読み込み
“Look in”からC:を選択．
“MedicalInformatics”→
“Slicer4minute”→
“myNewScene.mrml”を選択．
Openをクリック．

## Slide 36: 保存したデータの読み込み
保存したデータが
表示されます

## Slide 37: Modelの色を変えてみる
モジュールのメニュー から”Models”を選択

## Slide 38: Modelの色を変えてみる
好きなモデルを選んで，Display→Color
で色を選んでOKをクリック

## Slide 39: 再度保存して終了します
File→Saveを選択

## Slide 40: 再度保存して終了します
(2)一番上の□をクリックして全ての□を☑にします
(1)“Change directory for selected files”
を選択してC:\MedicalInformatics
\Slicer4minuteを設定する．
(3)Save

## Slide 41: 再度保存して終了します
上書きの確認があるのでYes to Allを選択

## Slide 42: 終了します
File→Exitを選択
終了確認のメッセージが表示されるのでOK

## Slide 43: 小休止
何かわからないことがあれば，このタイミングで質問して下さい．
ソフトウェアが強制終了した人はいますか？
これからの作業
  患者MRIから腫瘍部分を選択してModelを作成する

## Slide 44: 今日の目標

## Slide 45: Modelの作成
Modelの作成方法
  対象領域に色を塗る→コンピュータで計算
対象領域の色塗りの方法
  手動で一生懸命色塗りをする
  コンピュータに色塗りをさせる
  輝度値(色の濃さ)で指定する

## Slide 46: 3D Slicerを起動します

## Slide 47: データの読み込み
“Load Data”をクリック
“Choose File(s) to Add”をクリック

## Slide 48: データの読み込み
“Look in”からC:を選択．
“MedicalInformatics”→
“WhiteMatterExplorationData”→
“BaselineVolume.nrrd”を選択．Openをクリック．

## Slide 49: データの読み込み
選択したファイルが表示され☑がついているのを確認．OKをクリック．

## Slide 50: データの読み込み
画鋲アイコンから をクリックして3断面をリンクする．BaselineVolumeを選択．

## Slide 51: 表示画面の変更
ツールバーの アイコンから“Red slicer only”を選択

## Slide 52: 対象領域の色塗り
(1)スクロールして眼球の見えるスライスまで移動
(2)モジュールメニューからEditorを選択

## Slide 53: 対象領域の色塗り
色塗りのパレットを選択．初期設定の”GenericAnatomyColors”を選択してApplyをクリック

## Slide 54: 色塗りの方法
対象領域の色塗りの方法
  手動で一生懸命色塗りをする
  コンピュータに色塗りをさせる
  輝度値(色の濃さ)で指定する

## Slide 55: 手作業による色塗り
“Edit Selected Label Map”からDefaultToolの色表示をクリック

## Slide 56: 手動による色塗り
Searchにeyeを入力
“138 right eyeball”を選択

## Slide 57: 手動による色塗り
左から3個目の
“Paint Effect”を選択

## Slide 58: 手動による色塗り
右の眼球の部分を色塗り
L
R
ペンの太さはRadiusで調整
間違えたときは0の”Background”で上塗り
スライス11枚分
(画像が歪んでいますが，ここでは気にする必要はありません)

## Slide 59: 手動による色塗り
Searchにeyeを入力
“139 left eyeball”を選択

## Slide 60: 手動による色塗り
(1)左の眼球の部分を色塗り
(2) スライス11枚分
(画像が歪んでいますが，ここでは気にする必要はありません)
(3)色塗り終了したら，
”Per-Structure Volumes”の”Split Merge Volume”
をクリック

## Slide 61: 手動による色塗り
138，139のVolumeが
表示されているのを確認
“Merge and Build” をクリック

## Slide 62: 手動による色塗り
画面レイアウトをConventional Widescreenに変更
Modelが表示される

## Slide 63: 手動による色塗り
赤のスライスで目玉のアイコンをクリックして3次元ビューアにスライスを表示

## Slide 64: ここで一度保存しましょう
File→Saveを選択

## Slide 65: ここで一度保存しましょう
(2)“Change directory for selected files”
を選択してC:\MedicalInformatics\
WhiteMatterExplorationData を選択
(3)Save
(1)2015-05-20-Scene.mrml
というファイルを確認

## Slide 66: 終了します
File→Exit
終了確認のメッセージが表示されるのでOK

## Slide 67: 第1回はここまで
今日のまとめ
  Slicerの基本的な操作方法
  手動による色塗りでのModel作成
次回の予定
  コンピュータによる色塗り
  脳の神経繊維の描出

## Slide 68: 3次元医用画像処理(2)
公益財団法人 医療機器センター
医療機器産業研究所
主任研究員 鈴木孝司
suzuki@jaame.or.jp

## Slide 69: 今回の目標
神経線維の描出

## Slide 70: 色塗りの方法
対象領域の色塗りの方法
  手動で一生懸命色塗りをする
  コンピュータに色塗りをさせる
  輝度値(色の濃さ)で指定する

## Slide 71: データの読み込み
“Load Data”をクリック
“Choose File(s) to Add”をクリック

## Slide 72: データの読み込み
“Look in”からC:を選択．
“MedicalInformatics”→
“WhiteMatterExplorationData”→
“2015-05-20-Scene.mrml”を選択．
Openをクリック．

## Slide 73: データの読み込み
選択したファイルが表示され☑がついているのを確認．OKをクリック．

## Slide 74: コンピュータによる色塗り
“Red slicer only” を選択
前回終了時の様子が 再現されます

## Slide 75: コンピュータによる色塗り
モジュールのメニュー から”Volumes”を選択
スクロールして腫瘍が見えるスライスまで移動

## Slide 76: コンピュータによる色塗り
(3)難しければ“Display”タブの中でW:2600，L:1400に設定
(1)Active Volumeで ”BaselineVolume”を選択
(2)輝度値を調整して，赤囲み領域で右上見本のような輝度値に調整

## Slide 77: コンピュータによる色塗り
モジュールメニューからEditorを選択

## Slide 78: コンピュータによる色塗り
(1)Merge VolumeでSetをクリック
(2)Create Newをクリック
(3)Applyをクリック

## Slide 79: コンピュータによる色塗り
(1)“Paint Effect”を選択
(2) 色は293を選択
(3) 高輝度の部分を
少しだけ塗る

## Slide 80: コンピュータによる色塗り
(1) 色は7を選択
(2) 低輝度の部分を
少しだけ塗る

## Slide 81: コンピュータによる色塗り
(1)色は295を選択
(2)周辺をグルリと囲む

## Slide 82: コンピュータによる色塗り
2段目左から3個目のGrowCutEffectを選択
Applyを選択．しばらく待つ．

## Slide 83: コンピュータによる色塗り
色塗り終了

## Slide 84: コンピュータによる色塗り
”Per-Structure Volumes”の”Split Merge Volume”をクリック

## Slide 85: コンピュータによる色塗り
色塗りの結果が各々示されてクリックして選択すると色塗りの結果が表示される
色塗りの結果を確認したら，region3を選択

## Slide 86: 色塗りの方法
対象領域の色塗りの方法
  手動で一生懸命色塗りをする
  コンピュータに色塗りをさせる
  輝度値(色の濃さ)で指定する

## Slide 87: 輝度値による色塗り
Threshold Effectを選択
ここからは 脳室の部分を
色塗りします．

## Slide 88: 輝度値による色塗り
Threshold Rangeを1700に設定してApplyをクリック

## Slide 89: 輝度値による色塗り
脳室の部分に色が塗られましたが，それ以外の部分も色が塗られています．
必要な部分だけを指定して，
不要な部分を削除する作業をします．
SaveIslandEffectをクリック
脳室の部分をクリック して，しばらく待ちます

## Slide 90: 輝度値による色塗り
脳室の部分だけが残って
他の場所は削除されます

## Slide 91: Modelの作成
色塗りの結果からModelを作成します．
Merge and Buildをクリック．

## Slide 92: Modelの作成
少し待つと，コンピュータによる色塗りと輝度値による色塗りの結果が表示されます．
画面のレイアウトをConventional Widescreenに切り替えます

## Slide 93: Modelの作成
画鋲アイコンから をクリックして3断面の表示を消す

## Slide 94: Modelの作成
マウスでドラッグして
様々な方向から観察しましょう

## Slide 95: Modelの表示
モジュールメニューから
Modelsをクリック

## Slide 96: Modelの表示
(1) Model_7_massを選択
(2)Opacityを0.7に設定
(3)複雑に入り組んだ腫瘍部分と嚢胞部分が透過して見えます

## Slide 97: Modelの表示
画鋲アイコンから を
クリックしてaxialの赤いスライスのみ表示します

## Slide 98: Modelの表示
断面とモデルの位置関係が
よくわかります

## Slide 99: 保存しましょう
File→Saveを選択

## Slide 100: 保存しましょう
(1)“Change directory for selected files”
を選択してC:\MedicalInformatics\
WhiteMatterExplorationData を選択
(2)Save

## Slide 101: 保存しましょう
上書き確認のメッセージが出るので「OK」
Yes to Allをクリック

## Slide 102: 小休止
ここまででわからないことがあれば 質問して下さい
ソフトが強制終了した人はいませんか？
これからの作業
  脳の神経繊維の描出 Tractography

## Slide 103: Tractographyとは
MRIの特性を活かして水分子の動きを可視化
  DWI(Diffusion Weighted Image)：拡散強調画像
水分子の動く方向を可視化
  DTI(Diffusion Tensor Image)：拡散テンソル画像
コンピュータグラフィックスの力で3次元表示をしたもの→Tractography
  今日は既に処理が行われたデータを用います

## Slide 104: データの読み込み
左上のDATA アイコンをクリック

## Slide 105: データの読み込み
“Look in”からC:を選択．
“MedicalInformatics”→
“WhiteMatterExplorationData”→
“DTIVolume.hndr”を選択．
Openをクリック．

## Slide 106: データの読み込み
選択したファイルが表示され☑がついているのを確認．OKをクリック．

## Slide 107: 神経線維を描出する領域の指定
(1)カラフルな画像が表示されます
(2)指定した領域を通る
神経線維を描出します

## Slide 108: 神経線維を描出する領域の指定
“Red slicer only” を選択

## Slide 109: 神経線維を描出する領域の指定
スクロールして腫瘍が見えるスライスまで移動
画鋲アイコンから
BaselineVolumeを選択

## Slide 110: 神経線維を描出する領域の指定
モジュールのメニュー から”Editor”を選択

## Slide 111: 神経線維を描出する領域の指定
293 region1を選択．
この領域の周辺を走行する神経線維を描出します

## Slide 112: 神経線維を描出する領域の指定
2段目左から2個めの
DilateEffect(拡大)を選択
Applyを3回クリック．
色塗りの範囲が広がります

## Slide 113: 神経線維を描出する領域の指定
色塗りの範囲が広がったのが確認できます．この範囲を
通る神経線維を描出します
Conventional Wide Screenに切替え

## Slide 114: 指定の領域を通る神経線維の描出
Diffusion → Diffusion Tensor Image → Tractography Label Map Seeding を選択

## Slide 115: 指定の領域を通る神経線維の描出
IOタブ内で
・Input DTI Volume: DTIVolume
・Input Label Map: BaselineVolume-region 1-label
・Output Fiber Bundle:
“Create and rename new FiberBundle”を選択して”newFiberBundle”と入力

## Slide 116: 指定の領域を通る神経線維の描出
Seed Placement OptionsでUse Index Spaceを☑
Tractography Seeding Parametersで
- Stopping Value: 0.15
Label Definitionの
Seeding labelに293を入力
Apply

## Slide 117: 指定の領域を通る神経線維の描出
腫瘍を取り囲んでいる 神経線維が描出されます

## Slide 118: 指定の領域を通る神経線維の描出
パラメータを変えてApplyをクリックすると，描出の様子が変化します

## Slide 119: 指定した点を通る神経線維の描出
Diffusion → Diffusion Tensor Image → Tractography Interactive Seeding を選択
次は領域ではなく，指定した点を通る神経線維を描出します

## Slide 120: 指定した点を通る神経線維の描出
赤のスライスの画鋲アイコン→
“BaselineVolume”を
”DTIVolume”に変更

## Slide 121: 指定した点を通る神経線維の描出
(1)3次元ビューワの角度を調整
(2)Fiducialアイコンを選択
(3)水色の領域の近くをクリック

## Slide 122: 指定した点を通る神経線維の描出
Output Fiber BundleでCreate new Fiber Bundleを選択
Input DTI Volumeで
DTIVolumeを選択
Input Fiducials, Model or Label MapでFを選択

## Slide 123: 指定した点を通る神経線維の描出
Minimum Path Lengthを
10.0 mmに設定
モジュール画面を
スクロールダウン
Stopping Valueを
0.15 に設定

## Slide 124: 指定した点を通る神経線維の描出
神経線維が描出されています
Fiducialの近くにマウスを移動させ指のマークにしてドラッグ

## Slide 125: 指定した点を通る神経線維の描出
Fiducialを通る神経線維が描出されます
2次元ビューワ上でもFiducialは動かせます

## Slide 126: 指定した点を通る神経線維の描出
Fiducialアイコンを選択して，2/3次元ビューワをクリックすることでFiducialの追加が可能です

## Slide 127: 保存します
File→Saveを選択

## Slide 128: 保存します
(1)“Change directory for selected files”
を選択してC:\MedicalInformatics\
WhiteMatterExplorationData を選択
(2)2015-05-27.mrmlに書き換え
(3)Save

## Slide 129: 保存します
上書き確認のメッセージが出るのでYes to Allをクリック

## Slide 130: 終了します
File→Exit
終了確認のメッセージが表示されるのでOK

## Slide 131: 3D Slicerを用いた3次元医用画像処理
データの読み込み・保存
Modelの取り扱い
領域抽出(色塗り)
  手動
  GrowCut
  Threshold
神経線維の描出
  指定した領域を通る神経線維
  指定した点を通る神経線維

## Slide 132: 謝辞
本講義資料は http://www.slicer.org/slicerWiki/index.php/Documentation/UserTraining で公開されているTutorial資料を元に作成しました
謝辞
  Harvard Medical School / Brigham and Women’s Hospital Department of Radiology,
    Surgical Planning Laboratory Ron Kikinis先生，Sonia Pujol先生
    Surgical Navigation and Robotics Laboratory 波多 伸彦 先生